## Slide 1: ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА (КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
Границы внесения изменений расположены в юго-восточной застроенной части г. Нефтеюганска, Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа-Югры.
Общая площадь территории в границах проектирования (внесения изменений) - 7,7 га.
Наименования планируемого для размещения / реконструируемого линейного объекта - ул. Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Романа Кузоваткина) (участок от ул. Владимира Петухова до ул. Усть-Балыкская).

## Slide 2
Содержание проекта :
(в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 мая 2017 г. N 564 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ")
Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» :
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.Часть 1
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.Часть 2
Чертеж красных линий.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

## Slide 3
В презентации приводятся чертежи только основной части проекта планировки территории.
Графические материалы подготовлены в системе координат МСК-86
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» :
Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории
Схема конструктивных и планировочных решений.
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта
Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка".

## Slide 4: Основные характеристики планируемых для размещения /реконструируемых линейных объектов
Транспортная инфраструктура
Категория дороги | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная
Протяженность реконструируемого линейного объекта - ул. Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул. Владимира Петухова до ул. Усть-Балыкская) | 1,5795 км
Тип покрытия | Капитальный асфальтобетонный
Транспортная инфраструктура

## Slide 5
Расчетная скорость движения | 70 км/ч.
Наименьший радиус кривых в плане | 250 м.
Наибольший продольный уклон | 60 ‰.
Планируемая ширина проезжей части после реконструкции | 15 м.
Планируемая число полос движения после реконструкции | 4 шт.
Планируемая ширина полос движения после реконструкции, в том числе для движения автобусов крайняя полоса | 3,5 м., 4,0 м.
Ширина в красных линиях | 40 м.
Ширина пешеходной части тротуара | 3 м.

## Slide 6
Планируемый для
размещения / реконструируемый
линейный объект –
ул. Нефтяников
(от ул. Сургутская до
ул. Романа Кузоваткина) (участок от ул. Владимира Петухова до ул. Усть-Балыкская).
Общая площадь в границах зоны планируемого размещения линейных объектов (зона 1) – 77477,136 кв.м

## Slide 7
Инженерная инфраструктура
Переустройство линий электропередач на самонесущий изолированный провод. Протяженность: | 2250 м.
Переустройство линий электропередач ВЛ 6кВ на КЛ 6кВ. Протяженность КЛ 6 кВ: | 1465 м.
Устройство линий электропередач КЛ 0,4кВ -линии освещения. Протяженность КЛ 0,4кВ: | 10234 м.
Переустройство / устройство светофорных объектов в количестве: | 41 шт.
Устройство ливневой канализации. Протяженность сетей: | 1982 м.
Переустройство газопровода низкого давления. Диаметр труб: Протяженность сетей: | 159х5 70 м.
Переустройство сетей теплоснабжения. Протяженность сетей: | 260,0 м.
Переустройство сетей водоснабжения и канализации. Протяженность сетей: | 182,8 м.
Необходимость переустройства линейных объектов инженерной инфраструктуры может подлежать уточнению при архитектурно-строительном проектировании.

## Slide 8
Общая площадь в границах
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов:
Зона 2 - 61.710 кв.м
Зона 3 - 183.370 кв.м
Зона 4 - 429.830 кв.м
Зона 5 - 121.751 кв.м
Зона 6 - 251.152 кв.м
Зона 7 - 142.384 кв.м
Зона 8 - 17.672 кв.м
Зона 9 - 193.678 кв.м
Зона 10 - 241.491 кв.м

## Slide 9
Общая площадь в границах
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов:
Зона 2 - 61.710 кв.м
Зона 3 - 183.370 кв.м
Зона 4 - 429.830 кв.м
Зона 5 - 121.751 кв.м
Зона 6 - 251.152 кв.м
Зона 7 - 142.384 кв.м
Зона 8 - 17.672 кв.м
Зона 9 - 193.678 кв.м
Зона 10 - 241.491 кв.м

## Slide 10
Проектом Предусматривается корректировка существующих красных линий вдоль ул. Нефтяников, что связано с необходимостью включения всех элементов улично-дорожной сети (пешеходный тротуар, придорожное озеленение, планируемые светофорные объекты, освещение улицы Нефтяников и пр. )
Ширина улицы Нефтяников в красных линиях составляет в среднем 40м.

## Slide 11: ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (Проект межевания территории, в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассматривается в составе проекта планировки территории)
Состав проекта межевания территории:
Основная часть проекта межевания территории
Текстовые материалы
Чертеж межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Чертеж существующего землепользования

## Slide 12
Проектом предусматривается образование 11 земельных участков под реконструируемыми элементами улично-дорожной сети ул. Нефтяников.
Планируемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - земельные участки (территории) общего пользования (код вида разрешенного использования земельного участка – 12.0).

## Slide 13
Для линейных объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных к переносу/переустройству из зоны планируемой реконструкции ул.Нефтяников должны быть сформированы временные земельные участки на момент проектирования и строительства.
Границы временных участков устанавливаются на стадии архитектурно-строительного проектирования
№ п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Возможный способ образования
1 | ЗУ1 | 71403.750 кв.м | Из земель неразграниченной государственной собственности
2 | :16:ЗУ1 | 52.981 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000056:16. Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
3 | :415:ЗУ1 | 65.521 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000064:415
4 | :22:ЗУ1 | 3573.007 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000072:22. Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
5 | :23:ЗУ1 | 204.603 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000072:23 Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
6 | :4017 (2) | 2.925 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000073:4017
7 | :4017 (1) | 7.425 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000073:4017
8 | :3859:ЗУ1 | 16.321 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000073:3859 Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
9 | :47:ЗУ1 | 210.361 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000072:47 Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
10 | :20:ЗУ1 | 976.320 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000072:20. Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд
11 | :14:ЗУ1 | 23.814 кв.м | Путем раздела земельного участка с кад.номером 86:20:0000073:14. Необходимо изъятие земельного участка для муниципальных нужд.